Турбидиметрия, фотометрия, общий органический углерод

- еще проще, еще выгоднее

Гантман Алексей Геннадьевич, руководитель сервисного центра

ООО "ЭКОИНСТРУМЕНТ", Москва,

Телефон: (495) 745-22-90, gantman@ecoinstrument.ru

Новые портативные мутномеры Hanna Instruments HI 98703(EPA), HI 98713 (ISO)

Портативные мутномеры HANNA HI 98703 и HI 98713 обеспечивают измерение мутности в диапазоне от 0 до 1000 ЕМФ. Новая оптическая система состоит из источника излучения и двух детекторов – проходящего света и нефелометрического, расположенного под углом 90° к оптической оси. При измерении мутности определяется соотношение сигналов двух детекторов и на основании полученного значения вычисляется мутность. Источник излучения в HI 98703 – вольфрамовая лампа (стандарт EPA), в HI 98713 – светодиод 860 нм (ISO). Срок службы вольфрамовой лампы составляет более 1000 часов. При выборе прибора важно помнить, что получаемые на реальных образцах результаты могут отличаться, поскольку рассеяние белого света от лампы и инфракрасного света от светодиода различно. Свет, имеющий меньшую длину волны сильнее подвержен рассеянию. Поэтому, прибор с вольфрамовой лампой более чувствителен к взвешенным веществам. С другой стороны, прибор с ИК-светодиодом нечувствителен к окраске образца.

Приборы имеют четырехточечную калибровку, что обеспечивает высокую точность измерений во всем диапазоне. Возможна калибровка по пользовательским стандартам.

Влагозащитное исполнение позволяет использовать прибор в любых условиях.

Приборы имеют функции GLP, память с системой электронных меток (TIS), порты RS-232 и USB для подключения к компьютеру (требуется специальное ПО). Электронную метку можно выдать оператору или закрепить рядом с местом измерений. Для сохранения результата надо поднести считыватель, расположенный на торце прибора, к метке. При выводе сохраненных значений на дисплей или на компьютер будет показан код метки, на основе которого однозначно определяется место измерений, либо оператор.

В комплект поставки входит прибор, измерительные кюветы, калибровочные вторичные стандарты AMCO, микросхемы – метки и удобный кейс.

Аналоги у конкурентов – HACH 2100P, WTW Turb 430.

Новые портативные и лабораторные фотометры

WTW pHotoFlex, pHotoFlex Turb, Spectroflex 6100, Spectroflex 6600

1. pHotoFlex

Новая разработка WTW портативные фотометры pHotoFlex – выход известного производителя электрохимического оборудования на новый рынок. В этих приборах сочетаются традиции качества, удобства и универсальности.

Портативные фотометры pHotoFlex имеют 6 светодиодов, что позволяет проводить более 50 анализов (в том числе железо, медь, ХПК, аммоний, нитраты, нитриты, фосфаты, марганец и т.д.).

Приборы имеют уникальное кюветное отделение, позволяющее использовать кюветные тесты с кюветами 16 мм и реагентные тесты с кюветой 28 мм. Большая кювета позволяет повысить точность определения. Конструкция кюветного отделения такова, что для выбора диаметра кюветы достаточно просто передвинуть крышку – не требуются переходники.

Прибор управляется и настраивается через меню. Процесс измерения прост и понятен.

Настройка нуля производится после включения и при выборе нового метода измерений.

Кроме фотометрии прибор умеет определять pH. Прибор имеет автоматическую калибровку с распознаванием буферных растворов.

Модификация pHotoFlex Turb также является мутномером.

В комплектации SET поставляются: прибор, кюветы 28 мм, кювета 16 мм, электрод Sentix41, дозатор, кабель для подключения к ПК, стаканчики и удобный кейс с вставкой, которая используется вместо лабораторного столика.

Для стационарного использования предусмотрены дополнительные аксессуары: LabStation и зарядное устройство для зарядки аккумуляторов (опция)

Аналогов нет. Сходные по задачам модели: HACH DR/890, DR/2500, HANNA INSTRUMENTS C 200/

2. Spectroflex

Еще одна новая разработка WTW – лабораторные спектрофотометры Spectroflex 6100 (ВИД) и Spectroflex 6600 (УФ-ВИД). Источник света SpectroFlex 6100 – вольфрамовая лампа, SpectroFlex 6600 – импульсная ксеноновая лампа.

Спектрофотометры для рутинных и специальных задач. Возможен анализ в прямоугольных кюветах и круглых – 16 мм.

Имеется порт USB для подключения к компьютеру и порт для подключения принтера или флеш-диска.

Приборы умеют работать в режиме измерения концентрации, поглощения и пропускания, построения кинетических кривых и снятия спектров. Возможна оценка результатов, поиск экстремумов, сложение и вычитание спектров непосредственно на дисплее прибора.

Аналоги: HACH DR 2800 (без спектров и УФ-диапазона), DR 3800.

Портативные комбинированные измерители Multi 350i и датчики ConOx, MPP 350

Портативные комбинированные измерители WTW Multi 350i продолжают линейку портативных приборов WTW. Новый Multi 350i унаследовал точность предыдущей модели WTW 340i Multi. В данной модели больше не требуется переключать датчики, чтобы померить проводимость и растворенный кислород. Одновременно измеряются сразу три параметра. Прибор имеет новые датчики: ConOx и MPP 350.

Датчик ConOx является комбинированным датчиком проводимости и растворенного кислорода. В уникальной конструкции сочетаются кондуктометрическая ячейка Tetracon и кислородная ячейка. Кислородную ячейку легко обслуживать и калибровать.

Датчик MPP 350 сочетает в себе кондуктометрическую ячейку, кислородную ячейку и pH-электрод. Диаметр датчика всего 41,5 мм. Возможно использование сменного электрода SensoLyt MPP-A или SensoLyt MPP-A Pt для измерения ОВП.

Лабораторные анализаторы органического углерода

Lachat IL550, IL530, IL500 (HACH-LANGE)

Анализаторы появились на рынке в конце 2007 года. В младшей модели IL 500 используется персульфатное окисление с ультрафиолетом, в старших моделях – высокотемпературное сжигание.

Приборы имеют очень стабильную калибровку, умеют работать с жидкими и твердыми пробами, гарантируют эффективное окисление.

Младшая модель IL 500 работает с большими объемами пробы – 20 мл, работает в диапазоне до 10 000 мг/л. Прибор идеально подходит для анализа проб, не требующих сжигания. Методика работы соответствует требованиям EPA и ISO к анализу ООУ в питьевой воде, сточных водах и твердых веществах.

Старшие модели IL 550 и IL 530, работают в диапазоне до 30 000 мг/л, возможно использование автосамплера, одновременное определение общего углерода и общего азота.

Уникальная конструкция и характеристики системы высокотемпературного сжигания и обработки сигнала обеспечивают высокую точность определения и надежность результатов.

Методика работы соответствует требованиям EPA и ISO к анализу ООУ в питьевой воде, сточных водах и твердых веществах

Сводная таблица применения анализаторов:

|  | IL550 TOC-TN сжигание | IL530 TOC-TN сжигание | IL500 TOC УФ-персульфат |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | + | + | + |
| Поверхностные воды | + | + | + |
| Морская вода | + | + |  |
| Сточные воды | + | + | + |
| Сточные воды со взвесями | + | + |  |
| Твердые (почва, ил и т.д.) | + | + | + |
| Твердые (с разложением 1300°С) | + | + | + |