Обеспечение качества моторных топлив

по нормам ЕВРО-3, ЕВРО-4

Е.И. Алаторцев, к.х.н.

ОАО «ВНИИ НП», Москва

Тел.: (495) 361-27-11

В России начато производство моторных топлив по нормам ЕВРО-3, ЕВРО-4 с пониженным содержанием серы, повышенными требованиями к углеводородному составу и содержанию антиоксидантов, в них добавляются моющие присадки. В связи с этим на всех этапах жизненного цикла моторных топлив возникает необходимость в соблюдении условий, обеспечивающих:

-	раздельный прием, хранение и выдачу новых (выпускаемых по нормам ЕВРО-3, ЕВРО-4) и старых марок моторных топлив;

-	расширение возможностей лабораторного контроля качества на местах применения для обеспечения оценки качества моторных топлив по показателям:

-	объемная доля углеводородов по ASTM D 1319;

-	массовая доля кислорода и массовая доля оксигенатов по EN 1601;

-	полициклические ароматические углеводороды по EN 12916;

-	общее загрязнение по EN ISO 12662;

-	смазывающая способность по EN ISO 12205;

-	окислительная стабильность по EN ISO 12205;

-	содержание метиловых эфиров жирных кислот по EN 14078.

В настоящее время проводится работа по уточнению характеристик лабораторного оборудования различных производителей по данной номенклатуре показателей качества для подготовки рекомендаций по дальнейшему их использованию при контроле качества моторных топлив нормам ЕВРО-3, ЕВРО-4.